Инв. № 33/Б от 01.08.2012г

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БЕЛЕНИНСКОГО сельского

поселения САФОНОВСКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ генерального плана.

Генеральный директор института                                          Клинкова Е.М.

Главный градостроитель института,

Коммерческий директор:					       Метейко Н.А.

Ответственный исполнитель:                                                 Киселева О.В.

Главный инженер проекта:				                   Зуйков М.А.

Санкт-Петербург 2012 год

общИЕ положениЯ.	6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

1. Цели и задачи территориального планирования	………………………………………………………………………………………………….8

1.1. Цели территориального планирования	8

1.2. Задачи территориального планирования.	9

1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории	9

1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Беленинском сельском поселении	12

1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Беленинском сельском поселении	12

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура	12

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура	12

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	14

1.2.3.4. Жилищный фонд	14

1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды	15

1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

Положения по реализайии стратегических возмежностей развития экономической сферы Беленинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года и на перспективу до 2045.	16

1.	Положение по реализации Стратегических возможностей социально-экономического развития	16

2. Положения по территориальному развитию населенных пунктов.	17

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения иных объектов, за исключением линейных объектов	19

1. Положения по преобразованию характера функционального использования территории Беленинского сельского поселения	19

2. Сведения о планируемом для размещения на жилых функциональных зонах объектов жилищного строительства	39

3. Сведения о планируемом для размещения на жилых и общественно деловых функциональных зонах объектов системы социального обслуживания населения	42

и параметры планируемого развития Беленинского сельского поселения	43

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)	43

1. Объекты инженерной инфраструктуры	43

1.1. Водоснабжение	43

1.2. Водоотведение	46

1.3 Теплоснабжение	46

1.4 Газоснабжение	49

1.5 Связь	51

2. Объекты транспортной инфраструктуры	52

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	52

1. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	53

2. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон	58

3. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов	61

4.  Ограничения использования территорий объектов культурного наследия	66

#### общИЕ положениЯ.

1. Территориальное планирование Беленинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Беленинского сельского поселения (далее Генеральный план).

2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Генеральный план реализуется в границах Беленинского сельского поселения.

4. Генеральный план Беленинского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Беленинского сельского поселения, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Беленинского сельского поселения и Сафоновского района.

5. В Генеральном плане Беленинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В составе Генерального плана Беленинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Беленинского сельского поселения - 2030 год;

7. Проектные решения Генерального плана Беленинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории населенных пунктов Беленинского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Беленинского сельского поселения и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Беленинского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Беленинского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

8. Реализация мероприятий Генерального плана Беленинского сельского поселения осуществляется в соответствии с положениями статьи 26 Градостроительного кодекса.

9. Генеральный план Беленинского сельского поселения определяет основные положения официальной градостроительной политики и тактику органов управления территорией, стратегию её долгосрочного градостроительного развития до 2030 года.

10. Генеральный план-  это документ позволяющий осуществлять комплексное управление территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

11. Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

12. В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Беленинского сельского поселения во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

13. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| 1. | Деревня Беленино |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Деревня Дурово |  |
| 3. | Деревня Залазно |  |
| 4. | Деревня Кашкино |  |
| 5. | Деревня Королево |  |
| 6. | Деревня Мишенино |  |
| 7. | Деревня Плоское |  |
| 8. | Деревня Покровское |  |
| 9. | Деревня Семеновщина |  |
| 10. | Деревня Сергеевское |  |
| 11. | Деревня Троица |  |
| 12. | Деревня Шубино |  |

Общая численность населения — 888 человек.

14.  Административным центром сельского поселения является деревня Беленино.

15. Земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и водного фонда могут быть предоставлены в порядке, установленном законодательством, для целей добычи полезных ископаемых.

Дальнейшее использование данных земельных участок осуществляется в соответствии с проектом рекультивации земель без выделения отдельной функциональной зоны на картах (схемах).

16. Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на территориях нового жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, иными нормативными правовыми актами.

17. Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в населенных пунктах Беленинского поселения может осуществляться с соблюдением ограничений точечного строительства, а именно следующих условий:

а) наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с программами развития Беленинского сельского поселения;

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

в) обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального строительства нормативной социальной инфраструктурой, в том числе объектами детских дошкольных учреждений;

г) наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к размещению объекта капитального строительства.

#### ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### 1. Цели и задачи территориального планирования

###### 1.1. Цели территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

1.Комплексное развитие поселения, выявление и максимальное  использование всех ресурсов поселений, повышение их инвестиционной привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формированию новых агропромышленных производственных и рекреационно-туристических  центров.

2. Формирование пространственной основы для реализации миссии Беленинского сельского поселения с ведущими аграрно-промышленными функциями.

2. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения:

- формирование функционально-пространственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности изменения границ земель различных категорий, в том числе границ населенных пунктов (земель населенных пунктов) на расчетный срок до 2030 с учетом перспективы до 2045 года;

- выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный срок и перспективу, в том числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации;

3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация, ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

4. Обеспечение условий рационального природопользования:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- функционально - пространственная организация поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Беленинского сельского поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

7. Обеспечение взаимодействия центра района- г. Сафоново и Беленинского сельского поселения на принципах  взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестиционных программ.

8. Оптимальное использование территориальных и природных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой.

1.2. Задачи территориального планирования.

###### 1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

2. Полицентрическое развитие системы расселения Беленинского сельского поселения с формированием узлов активного развития «точек роста»;

3. Формирование системы расселения, обеспечивающую благоприятную, достойную среду проживания, стремящуюся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для развития  хозяйственного комплекса Беленинского сельского поселения, развития предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Беленинского сельского поселения в составе документов государственного и муниципального планирования социально-экономического развития Беленинского сельского поселения, Сафоновского района и Смоленской области на расчетный срок Генерального плана Беленинского сельского поселения до 2030 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся жилой застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в комфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных комплексов, при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом расчетного срока до 2030 года.

7. Организация рекреационной системы и создание сети мест кратковременного и длительного и массового отдыха массового загородного отдыха населения города Сафонова и Беленинского сельского поселения между деревнями Шубино и Беленино.

8. Создание условий для рационального использования сельскохозяйственных территорий, увязанное с перспективным развитием населенных пунктов.

9. Территориальное планирование Беленинского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития:

стабилизация и рост на расчетный срок Генерального плана общей численности населения на уровне 1836 человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста.

Прогнозная численность населения

в населенных пунктах поселения

| Населенный пункт | численность населения (постоянного) (чел) | Планируемая численность населения (постоянного и сезонного, c учетом ЛПХ) (чел) |
| --- | --- | --- |
| Деревня Беленино | 404 | 788 |
| деревня Дурово | 1 | 1 |
| деревня Залазно | 1 | 1 |
| деревня Кашкино | 10 | 10 |
| деревня Королево | 0 | 0 |
| деревня Мишенино | 409 | 859 |
| деревня Плоское | 0 | 0 |
| деревня Покровское | 6 | 6 |
| деревня Семеновщина | 7 | 7 |
| деревня Сергеевское | 4 | 4 |
| деревня Троица | 32 | 146 |
| деревня Шубино | 14 | 14 |
| ИТОГО | 888 | 1836 |

повышение качества жизни жителей Беленинского сельского поселения  с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок к 2045 года в размере не менее 56 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;

стабильное развитие экономики поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на расчетный срок Генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных, рекреационно-туристических и аграрно-производственных;

формирование экономики Беленинского сельского поселения на основе развития агропромышленного комплекса, как основы его устойчивого развития;

увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Беленинского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда.

###### 1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Беленинском сельском поселении

1. Обеспечение выполнения на территории Беленинского сельского поселения федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня.

###### 1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Беленинском сельском поселении

Развитие инженерно-транспортной системы Беленинского сельского поселения, обеспечивающей сбалансированное развитие автомобильного транспорта, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения.

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура

Пассажирский транспорт

1. Обеспечение транспортных связей сельских населенных пунктов и зон массового жилищного строительства автобусным сообщением с городом Сафоново, центром сельского поселения  и между собой с основными зонами размещения мест приложения труда.

2. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

3. Сокращение интервалов движения.

4. Реконструкция и развитие технической базы пассажирского транспорта сельских населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

1. Развитие дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения количества легковых автомобилей до 300 машин на 1000 жителей.

2. Развитие сети дорог, соединяющих сельские населенные пункты с  городом Сафоново, деревней Беленино и между собой.

3. Создание полноценных транспортных связей районов массового жилищного строительства с местами приложения труда и между собой.

4. Развитие сети улиц и проездов сельских населенных пунктов.

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Увеличение производительности водозаборных сооружений и обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки.

5. Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них в крупных деревнях и на промышленных площадках.

Водоотведение (канализация)

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки.

2. Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

3. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод.

4. Строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в крупных деревнях и на промышленных площадках.

Теплоснабжение

1. Обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием автономных генераторов и нетрадиционных источников тепла) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

3. Строительство новых источников теплоснабжения (блок модульных котельных) для обеспечения тепловой энергией потребителей многоквартирной застройки.

3. Строительство локальных источников теплоснабжения на промышленных площадках.

Электроснабжение

1. Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и воздушных линий.

3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

4. Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Газоснабжение

1. Строительство  газопроводов высокого и низкого давления, совершенствование  работы системы газоснабжения.

2. Реконструкция существующих газораспределительных станций, реконструкция и строительство новых  и газораспределительных пунктов.

3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов.

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

6. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Связь и информатизация

1. Полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое.

2. Умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT».

3. Развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС.

4. Создания и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

5. Расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

1. Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Беленинского сельского поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом их специфики и статусом населенных пунктов в системе расселения.

1.2.3.4. Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой  среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока в среднем  на 1,0 кв.м общей площади на человека  в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 56 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

5. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

###### 1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Беленинского сельского поселения;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

###### 1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилищного и социального назначения, а также окружающую среду.

Положения по реализайии стратегических возмежностей развития экономической сферы Беленинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года и на перспективу до 2045.

- Положение по реализации Стратегических возможностей социально-экономического развития

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Беленинского сельского поселения является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;

- использования и усиления конкурентных преимуществ сельскохозяйственного производства (использование земель сельскохозяйственного назначения);

- строительства объектов рекреационно-туристического назначения на территории между деревнями Шубино и Беленино и развития зоны отдыха для населения г. Сафоново и Беленинского сельского поселения.

Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

1.1. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Проектом предлагается:

1. Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

2. Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

3.  Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

4.Развитие личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.

5. Формирование зон личных подсобных хозяйств в д. Беленино, д. Троица, д. Мишенино.

6. Организация зон ведения гражданами садоводств и огородничества в бывших д. Плоское, д. Королево, в границах земель сельких администраций в 2 км южнее д.Королево.

1.2. Развитие рекреационно-туристической деятельности

1. Формирование рекреационно-туристической зоны на территории между деревнями Шубино и Беленино.

2. Положения по территориальному развитию населенных пунктов.

Для осуществления жилищного строительства  и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом используются территории свободные от застройки земель сельских администраций, расположенные в существующих границах населенных пунктов.

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Дурово |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 40,14 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 40,14 |
| Деревня Королево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 50,95 | - |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Королево Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района | га | - | 50,95 |
| Деревня Залазно |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,23 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 20,23 |
| Деревня Беленино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 328,57 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 329,14 |
| Деревня Шубино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,53 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 61,72 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Семеновщина |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,23 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 61,23 |
| Деревня Сергеевское |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 46,89 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 46,89 |
| Деревня Покровское |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,24 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,24 |
| Деревня Плоское |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,94 | - |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Плоское Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района | га | - | 20,94 |
| Деревня Кашкино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,56 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 20,56 |
| Деревня Мишенино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 111,4 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 112,7 |
| Деревня Троица |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 117,08 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 117,08 |
| Деревня Клинка |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | - | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 38,31 |

#### параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения иных объектов, за исключением линейных объектов

##### 1. Положения по преобразованию характера функционального использования территории Беленинского сельского поселения

1. На основе комплексной оценки территории  по  природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям развития рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов влияния на характер развития Беленинского сельского поселения определены:

-	основные приоритеты развития территории;

-	территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;

-	границы функциональных зон;

-	границы земель.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Беленинского сельского поселения, включающего:

установление планируемых границ земель по категориям;

установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

установление границ населенных пунктов;

3.2 Генеральным планом Беленинского сельского поселения устанавливается следующий перечень земель по категориям:

Земли сельских администраций в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения;

Земли лесного фонда, в том числе:

территории, покрытые лесной растительностью;

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

для ведения садоводств и огородничества;

занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства  сельскохозяйственной продукции;

занятые иными зданиями, строениями, сооружениями:

кладбищами;

занятые лесными насаждениями;

Сельскохозяйственные угодья, в том числе:

пастбища;

пашни;

сенокос;

Земли запаса, в том числе:

сельскохозяйственные угодья;

территории, занятые лесными насаждениями;

Земли промышленности,  энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, в том числе:

земли транспорта;

земли промышленности;

Земли населенных пунктов;

Земли рекреации.

Баланс земель

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельских администраций | га | 916,77 | 883,18 |
| 2 | Земли лесного фонда | га | 4228,71 | 4228,71 |
| 2.1 | Территории, покрытые лесной растительностью | га | 4228,71 | 4228,71 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5495,01 | 5528,59 |
| 3.1 | Земли, занятые лесными насаждениями | га | 467,48 | 481,35 |
| 3.2 | Земли под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства сельскохозяйственной продукции | га | 31,82 | 28,66 |
| 3.3 | Земли, занятые для ведения садоводства и огородничества | га | 89,25 | 161,14 |
| 3.4 | Сельскохозяйственные угодья: | га | 4876,14 | 4824,68 |
| 3.4.1 | пастбища | га | 346,74 | 328,00 |
| 3.4.2 | пашни | га | 4435,78 | 4403,06 |
| 3.4.3 | сенокос | га | 93,62 | 93,62 |
| 3.5 | занятые иными зданиями, строениями, сооружениями | га | 30,31 | 32,76 |
| 4 | Земли запаса | га | 404,97 | 329,06 |
| 4.1 | Сельскохозяйственные угодья | га | 205,64 | 157,57 |
| 4.2 | Территории, занятые лесными насаждениями | га | 199,33 | 171,49 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | га | 175,96 | 175,96 |
| 5.1 | Земли транспорта | га | 132,73 | 132,73 |
| 5.2 | Земли промышленности | га | 43,23 | 43,23 |
| 6 | Земли, покрытые поверхностными водами | га | 72,16 | 72,16 |
| 7 | Земли рекреации | га | - | 75,92 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Дурово |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 40,14 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 40,14 |
| Деревня Королево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 50,95 | - |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Королево Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района | га | - | 50,95 |
| Деревня Залазно |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,23 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 20,23 |
| Деревня Беленино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 328,57 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 329,14 |
| Деревня Шубино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,53 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 61,72 |
| Деревня Сергеевское |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 46,89 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 46,89 |
| Деревня Покровское |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,24 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,24 |
| Деревня Семеновщина |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,23 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 61,23 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Плоское |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,94 | - |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Плоское Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района | га | - | 20,94 |
| Деревня Кашкино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,56 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 20,56 |
| Деревня Мишенино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 111,4 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 112,7 |
| Деревня Троица |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 117,08 | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 117,08 |
| Деревня Клинка |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | - | - |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 38,31 |

4. Генеральным планом Беленинского сельского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Жилые зоны:

зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;

зона застройки малоэтажными жилыми домами;

Общественно-деловые зоны;

Зоны инженерной инфраструктуры;

Зоны транспортной инфраструктуры:

зона улично-дорожной сети

Рекреационные зоны:

зона сельских природных территорий, озеленения специального назначения;

зона парков,скверов и бульваров

Зона сельскохозяйственного использования

зона животноводства

зона ведения личного подсобного хозяйства

зона огородов и хозяйственных построек населения

зона сенокошения и выпаса скота

Зоны специального назначения:

зона ритуального назначения

Зоны акваторий

зона поселковых акваторий

Территории объектов культурного наследия

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Площадь территории муниципального образования Беленинского сельского поселения | га | 11293,58 | 11293,58 |
| Деревня Дурово |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 40,14 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 0,31 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,31 |  |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 27,68 |  |
| 3.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 0,4 |  |
| 3.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 26,14 |  |
| 3.4 | Животноводства | га | 1,09 |  |
| 4 | Территория рекреационного назначения: | га | 12,15 |  |
| 4.1 | Сельские природные территории | га | 12,15 |  |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | - |  |
| 6 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 40,14 |
| Площадь функциональных зон |
| 7 | Жилые зоны: | га |  | 1,1 |
| 7.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 1,1 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  | 38,13 |
| 8.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 8.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 37,03 |
| 8.3 | Животноводства | га |  | 1,09 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | - |
| 9.1 | Сельские природные территории | га |  | - |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,92 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Королево |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 50,95 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 50,95 |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 50,95 |  |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Королево Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 50,95 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 50,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Залазно |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,23 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 0,47 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,47 |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 17,19 |  |
| 3.2 | Сельских природных территорий | га | 17,19 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 2,19 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 2,19 |  |
| 5 | Территория объектов культурного наследия: | га | 0,38 |  |
| 6 | Территория транспортной инфраструктуры: | га | - |  |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - |  |
| 7 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 20,23 |
| Площадь функциональных зон |
| 8 | Жилые зоны: | га |  | 2,66 |
| 8.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 2,66 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 2,86 |
| 9.1 | Сельских природных территорий | га |  | 2,86 |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 13,53 |
| 10.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 10.2 | Сенокошения и выпаса скота гражданами | га |  | 13,52 |
| 11 | Зоны объектов культурного наследия: | га |  | 0,38 |
| 12 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,8 |
| 12.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Беленино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 328,57 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 23,96 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 23,02 |  |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,94 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 7,81 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 7,81 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 71,15 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 68,22 |  |
| 4.2 | Территория парков, скверов и бульваров |  | 2,93 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 219,01 |  |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 52,61 |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 166,4 |  |
| 6 | Территории акваторий | га | 2,25 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 2,25 |  |
| 7 | Территории инженерной инфраструктуры: | га | 1,83 |  |
| 7.1 | Водоснабжения и очистки стоков | га | 1,83 |  |
| 8 | Общественно-деловые территории: | га | 2,18 |  |
| 8.1 | Культурно-досугового назначения | га | 0,12 |  |
| 8.2 | Административно-делового назначения | га | 0,19 |  |
| 8.3 | Торгового назначения | га | 0,16 |  |
| 8.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,71 |  |
| 9 | Территории объектов культурного наследия: | га | 0,38 |  |
| 10 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 329,14 |
| Площадь функциональных зон |
| 11 | Жилые зоны: | га |  | 122,57 |
| 11.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 2,99 |
| 11.2 | Малоэтажной жилой застройки | га |  | 119,58 |
| 12 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 32,55 |
| 12.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 32,55 |
| 13 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 41,85 |
| 13.1 | Сельских природных территорий | га |  | 38,92 |
| 13.2 | Территория парков, скверов и бульваров | га |  | 2,93 |
| 14 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 125,54 |
| 14.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | 32,62 |
| 14.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 78,74 |
| 14.3 | Ведения личного подсобного хозяйства | га |  | 14,18 |
| 15 | Зоны акваторий | га |  | 2,25 |
| 15.1 | Поселковых акваторий | га |  | 2,25 |
| 16 | Зоны инженерной инфраструктуры: | га |  | 1,83 |
| 16.1 | Водоснабжения и очистки стоков | га |  | 1,83 |
| 17 | Зоны общественно-деловых территорий: | га |  | 2,17 |
| 17.1 | Культурно-досугового назначения | га |  | 0,12 |
| 17.2 | Административно-делового назначения | га |  | 0,18 |
| 17.3 | Торгового назначения | га |  | 0,16 |
| 17.4 | Учебно-образовательного назначения | га |  | 1,71 |
| 18 | Зоны объектов культурного наследия: | га |  | 0,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Шубино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,53 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 4,2 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 4,2 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,68 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,68 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 7,92 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 7,92 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 47,16 |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 13,22 |  |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 33,94 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,27 |  |
| 6.2 | Поселковых акваторий | га | 0,27 |  |
| 7 | Территории специального назначения: | га | 0,3 |  |
| 7.1 | Ритуального назначения | га | 0,3 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 61,72 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 17,98 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 17,98 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 2,67 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 2,67 |
| 11 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 12,2 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 12,2 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 28,3 |
| 12.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 12.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 28,3 |
| 13 | Зоны акваторий: | га |  | 0,27 |
| 13.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,27 |
| 14 | Зоны специального назначения: | га |  | 0,3 |
| 14.1 | Ритуального назначения | га |  | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Семеновщина |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,23 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 4,69 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 4,69 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,57 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,57 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 13,83 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 13,83 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 37,27 |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 12,58 |  |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | 24,69 |  |
| 6 | Зоны акваторий: | га | 0,87 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,87 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 61,23 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 17,27 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 17,27 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 4,87 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 4,87 |
| 11 | Рекреационные зоны: | га |  | 1,81 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 1,81 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 36,40 |
| 12.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
|  | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  |  | 36,40 |
| 6 | Зоны акваторий: | га |  | 0,87 |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Сергеевское |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 46,89 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 1,13 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,13 |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 3,53 |  |
| 3.1 | Сельских природных территорий | га | 3,53 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 40,62 |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 32,8 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 7,82 |  |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,78 |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,78 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,83 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,83 |  |
| 7 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 46,89 |
| Площадь функциональных зон |
| 8 | Жилые зоны: | га |  | 4,62 |
| 8.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 4,62 |
| 9 | Рекреационные зоны: | га |  | 4,07 |
| 9.1 | Сельских природных территорий | га |  | 4,07 |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 36,5 |
| 10.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 21,9 |
| 10.2 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га |  | 14,61 |
| 11 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,85 |
| 11.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,85 |
| 12 | Зоны акваторий: | га |  | 0,84 |
| 12.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Покровское |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,24 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 2,27 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2,27 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,34 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,34 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 33,55 |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 28,80 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 4,75 |  |
| 5 | Территория акваторий: | га | 0,08 |  |
| 5.1 | Поселковых акваторий | га | 0,08 |  |
| 6 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,24 |
| Площадь функциональных зон |
| 7 | Жилые зоны: | га |  | 7,01 |
| 7.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 7,01 |
| 8 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 1,9 |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 1,9 |
| 9 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 28,25 |
| 9.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 28,25 |
| 9.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 10 | Зоны акваторий: | га |  | 0,08 |
| 10.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Плоское |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,94 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 20,94 |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 20,94 |  |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Плоское Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 20,94 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 20,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Кашкино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,56 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 1,46 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,46 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,43 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,43 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 18,67 |  |
| 4.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,37 |  |
| 4.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 15,4 |  |
| 5 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 20,56 |
| Площадь функциональных зон |
| 6 | Жилые зоны: | га |  | 5,2 |
| 6.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 5,2 |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,43 |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,43 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 14,93 |
| 8.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 8.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 14,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Мишенино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 111,4 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 8,7 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 6,26 |  |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки |  | 2,44 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,53 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,51 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 11,03 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 11,03 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 88,57 |  |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 18,43 |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 70,14 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,46 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,46 |  |
| 7 | Общественно-деловые территории |  | 0,11 |  |
| 7.1 | Торгового назначения |  | 0,11 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 112,7 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 52,87 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 50,43 |
| 9.2 | Малоэтажной жилой застройки | га |  | 2,44 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 12,77 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 12,77 |
| 11 | Рекреационные зоны: | га |  | 2,59 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 2,59 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 43,89 |
| 12.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | 4,96 |
| 12.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 38,93 |
| 13 | Зоны акваторий: | га |  | 0,46 |
| 13.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,46 |
| 14 | Общественно-деловые территории | га |  | 0,11 |
| 14.1 | Торгового назначения | га |  | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Троица |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 117,08 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 6,29 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 6,29 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,35 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,35 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 22,78 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 22,78 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 83,14 |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 12,47 |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 70,67 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 1,18 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 1,18 |  |
| 7 | Территории специального назначения: | га | 1,34 |  |
| 7.1 | Ритуального назначения | га | 1,34 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 117,08 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 23,03 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 23,03 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 4,12 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 4,12 |
| 11 | Рекреационные зоны: | га |  | 24,67 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 24,67 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 61,81 |
| 12.1 | Ведение личного подсобного хозяйства | га |  | 15,76 |
| 12.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 46,05 |
| 13 | Зоны акваторий: | га |  | 1,18 |
| 13.1 | Поселковых акваторий | га |  | 1,18 |
| 14 | Территории специального назначения: | га |  | 2,25 |
| 14.1 | Ритуального назначения | га |  | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Клинка |
| 1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, вошедших в состав планируемой границы населенного пункта деревни Клинка, согласно предложению Генерального плана Барановского сельского поселения Сафоновского района | га | 38,31 |  |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,31 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Жилые зоны: | га |  | 19,44 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 16,22 |
| 2.2 | малоэтажной жилой застройки | га |  | 3,22 |
| 3 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,80 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,80 |
| 4 | Рекреационные зоны: | га |  | 5,07 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га |  | 5,07 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 3,16 |
| 5.1 | Ведение личного подсобного хозяйства | га |  | 3,16 |
| 6 | Общественно-деловая зона: | га |  | 9,75 |
| 7 | Зона объектов культурного наследия: | га |  | 0,09 |

##### 2. Сведения о планируемом для размещения на жилых функциональных зонах объектов жилищного строительства

1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность - 56 кв.м на 1 жителя (с учетом сезонного населения).

2.Структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

3.Снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья;

4.Внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

Характеристика жилищного фонда

и параметры планируемого развития

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 1.1 | Общий объем жилищного фонда (общая жилая площадь), в том числе | тыс. м2 | 10,80 | 103,35 |
| 1.1 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 10,80 | 10,65 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 10,30 |
|  |  | кол-во домов | 114 | 113 |
| 1.2 | Общий объем убывающего жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,15 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,15 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 1.2.1 | Общий объем планируемого жилищного фонда (общая жилая площадь), в том числе: | тыс. м2 | - | 92,70 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 89,70 |
|  |  | кол-во домов | - | 618 |
| 1. 2.2 | Деревня Троица | тыс. м2 | - | 5,7 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 5,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 38 |
| 1. 2.3 | Поселок Беленино | тыс. м2 | - | 64,5 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 62,41 |
|  |  | кол-во домов | - | 430 |
| 1. 2.4 | Деревня Мишенино | тыс. м2 | - | 22,5 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 21,77 |
|  |  | кол-во домов | - | 150 |

Типология нового жилищного строительства

1. Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать как территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, так и на неэффективно используемых землях сельскохозяйственного назначения в ведении сельских администраций, переводимых в земли населенных пунктов путем изменения существующих границ данных сельских населенных пунктов.

2. Предложенные Генеральным планом территории нового жилищного строительства предназначены для реализации расчетной потребности населения сельских населенных пунктов и для коттеджного строительства первого и второго жилья для населения города Сафоново (ориентировочно 10% от общего числа жителей города) и вновь прибывшего населения (миграция).

3. Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь земельного участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального жилого дома принимается в размере 120-200 кв.м.:

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( усадебная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории усадебной застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

4. Небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика.

5. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

##### 3. Сведения о планируемом для размещения на жилых и общественно деловых функциональных зонах объектов системы социального обслуживания населения

Система обслуживания является важным элементом экономической базы – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом сельском населенном пункте (рядовых поселениях). Однако вследствие малой людности поселений зачастую создать в них учреждения обслуживания не представляется возможным. В таких случаях предлагается организация услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия), формирование учреждений обслуживания в жилых домах населения (уход за детьми, бытовое обслуживание), объединение учреждений обслуживания различных типов в один центр для одного населенного пункта или нескольких населенных пунктов.

К таким объектам относятся детские дошкольные учреждения, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе более крупных, экономически и социально развитых населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими мелкими населенными пунктами. В них помимо учреждений повседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, областная больница и прочие учреждения) концентрируются в центре района - городе Сафонове и рассчитаны на оказание услуг для населения как самого города, так и всех сельских населенных пунктов Беленинского сельского поселения.

Характеристика объектов системы социального обслуживания

#### и параметры планируемого развития Беленинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | общеобразовательные учреждения | мест | 60 | 60 |
| 1.2 | учреждения культуры | мест | 50 | 50 |
| 1.3 | библиотеки | м2 общей площади | 45 | 45 |
| 1.4 | учреждения торговли | м2 торговой площади | 137,7 | 137,7 |
| 1.5 | учреждения здравоохранения | численность персонала | 5 | 5 |

#### сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)

##### 1. Объекты инженерной инфраструктуры

###### 1.1. Водоснабжение

Обеспечение расчетных объемов расходы воды и бытовых стоков по территории в границах проектирования  составляют – 463,5 м3/сут.

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим источникам водоснабжения) в деревнях: Беленино, Мишенино.

- Строительство распределительных водопроводных сетей от существующих водозаборов в деревнях Беленино, Мишенино.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях: Троица, Сергеевское.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях и животноводческих комплексах внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение производственных площадок и животноводческих комплексов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

Таблица 5 Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Троица |
| индивидуальные жилые дома | чел. | 114 | 250 | 17,1 | 11,4 | 28,5 | 28,5 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Беленино |
| индивидуальные жилые дома | чел. | 1290 | 250 | 193,5 | 129,0 | 322,5 | 322,5 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Мишенино |
| индивидуальные жилые дома | чел. | 450 | 250 | 67,5 | 45,0 | 112,5 | 112,5 |
| Итого |  |  |  |  |  | 463,5 | 463,5 |

###### 1.2. Водоотведение

- Организация индивидуальных систем водоотведения во всех деревнях сельского поселения

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов и производственных предприятий.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

###### 1.3 Теплоснабжение

Для обеспечения устойчивого функционирования ЖКК и обеспечения техногенной, технологической и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию систем теплоснабжения в Беленинском сельском поселении.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) планируемого малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой жилой застройки

| Наименование | Кол-во зданий (секций) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Троица |  |
| индивидуальные жилые дома | 38 | 5700 | 17100 | 0,085 | ---- | 0,566 | 0,651 | 97,6 | 36,7 | 134,3 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Беленино |
| индивидуальные жилые дома | 430 | 64500 | 193500 | 0,961 | ---- | 6,404 | 7,365 | 1104,7 | 260,0 | 1364,7 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Мишенино |
| индивидуальные жилые дома | 150 | 22500 | 67500 | 0,335 | ---- | 2,234 | 2,569 | 385,4 | 103,9 | 489,3 | Индивидуальные отопительные системы |
| ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 10,585 |  |  | 1988,3 |  |

###### 1.4 Газоснабжение

Обеспечение общего расхода газа – 1988,3 м3/час.

В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, а также проектными предложениями авторов Схемы территориального планирования Сафоновского района предлагается газифицировать населенные пункты согласно перечню, и осуществить выполнение следующих мероприятий:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий), проектирование, строительство;

- реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Мероприятия по газификации населенных пунктов

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Расчетная численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Газифицируемые населенные пункты в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Сафоновского района, разработанной ОАО «Промгаз» | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Сафоновского района | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Генерального плана Беленинского поселения | Населенные пункты, газифицированные в настоящее время | Не газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Беленинское с/п | 0,888 | 1,836 |  |  |  |  |  |
| деревня Беленино | 0,404 | 0,788 |  |  | + | + |  |
| деревня Дурово | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  | + |
| деревня Залазно | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  | + |
| деревня Кашкино | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  | + |
| деревня Королево | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | + |
| деревня Мишенино | 0,409 | 0,859 |  |  | + | + |  |
| деревня Плоское | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | + |
| деревня Покровское | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  | + |
| деревня Семеновщина | 0,007 | 0,007 |  |  | + | + |  |
| деревня Сергеевское | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  | + |
| деревня Троица | 0,032 | 0,146 |  |  |  |  | + |
| деревня Шубино | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  | + |

При разработке проектных предложений учитывались основные положения схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», а также «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы. Основанием для разработки являлось:

- Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» от 18 мая 2004 года.

-   Договор между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» о газификации Смоленской области от 12 апреля 2006 года.

-   Договор между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436/07 от 27.07.2007г. «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации».

Использование природного газа в планируемой жилой и общественной застройке предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

###### 1.5 Связь

1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

2. Создание комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг.

3. Активное развитие телефонной связи как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения.

4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание.

5. Развитие систем кабельного телевидения развивающихся населенных пунктах.

6. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

7. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

8. Замена выработавшего свой ресурс оборудования на новое, повышение качества и надежности телерадиовещания.

9. Увеличение  до 100 % охвата населения района телевизионным радиовещанием, а также информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

##### 2. Объекты транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

1. Реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения;

2. Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов;

3. Строительство улиц в жилой застройке и проездов в деревнях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования рассматриваемой территории отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные зоны;

- береговые полосы;

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения: артезианских скважен;

- Санитарно-защитные зоны (полосы отчуждения) газопроводов:

- магистральных газопроводов;

- межпоселковых газопроводов;

- Санитарно-защитные зоны:

- производственных объектов;

- объектов сельско-хозяйственного производства;

- автотранспортных объектов;

- объектов ритуального назначения (кладбищ);

- Санитарно-защитные зоны от объектов инженерно-технического обеспечения:

- водонапорных башень

- очистных сооружений

- ГРС

- газораспределительных пунктов

- электроподстанций

- трансформаторных пунктов

- вышек сотовой связи и телевышки

- котельных

- Охранные зоны инженерных сетей:

- охранные зоны магистральных газопроводов

- охранные зоны межпоселковых газопроводов

- охранные зоны ЛЭП

- охранные зоны водопроводных сетей

- охранные зоны кабельных сетей связи

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

##### 1. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пуровскому району (далее - Управление Роспотребнадзора по Пуровскому району);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пуровскому району лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

##### 2. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивных сооружений;

детских площадок;

образовательных и детских учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гостиницы;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП;

электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Перечень предприятий основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны.

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельские кладбища | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | животноводческая ферма | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | молочная ферма | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | склады | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта

##### Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

##### При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. № 74)

##### На территории жилой застройки запрещается размещение наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок вместимостью свыше 300 м/м.

Санитарно-защитная зона трансформаторной подстанции

Статья 12.26. СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" устанавливает, что при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные пункты (подстании) | Y | 10-15 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 10 |
| 3 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 4 | Котельные | Y | 50 |

##### 3. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов

Охранная зона газораспределительной сети

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей на проектируемой территории установлена охранная зона газораспределительных сетей.

Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б)	вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

в)	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

а)	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б)	сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в)	разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г)	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д)	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е)	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж)	разводить огонь и размещать источники огня;

з)	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

и)	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к)	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л)	самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации-территория с особыми условиями использования, устанавливаемаявдоль трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона электрических сетей

Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная зона электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления охранных  зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранная зона линий связи

Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона должен составлять:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей 
от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных инженерных сетей.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| среднего до 0,005 (0,05) | 4 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2)высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

##### 4.  Ограничения использования территорий объектов культурного наследия

На территории Беленинского сельского поселения расположены следующие объекты историко-культурного наследия:

Объекты исторического и культурного наследия

(памятников истории и культуры) Беленинского поселения

| Наименование | Адрес | Категория | Значение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник Герою Советского Союза Самуйлову И.М., погибшему в период Финской войны в 1939г. | д. Беленино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила Щербакова М.В. командира партизанского отряда, павшего в бою с Гитлеровцами, 1942г. | д.Мишенино, школа-интернат | истории | местное |  |
| Братская могила сожженных фашистами жителей деревни | д.Залазно | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Площадь территории муниципального образования Беленинского сельского поселения | га | 11293,58 | 11293,58 |
| Деревня Дурово |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 40,14 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 0,31 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,31 |  |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 27,68 |  |
| 3.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 0,4 |  |
| 3.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 26,14 |  |
| 3.4 | Животноводства | га | 1,09 |  |
| 4 | Территория рекреационного назначения: | га | 12,15 |  |
| 4.1 | Сельские природные территории | га | 12,15 |  |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | - |  |
| 6 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 40,14 |
| Площадь функциональных зон |
| 7 | Жилые зоны: | га |  | 1,1 |
| 7.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 1,1 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  | 38,13 |
| 8.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 8.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 37,03 |
| 8.3 | Животноводства | га |  | 1,09 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | - |
| 9.1 | Сельские природные территории | га |  | - |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,92 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Королево |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 50,95 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 50,95 |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 50,95 |  |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Королево Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 50,95 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 50,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Залазно |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,23 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 0,47 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,47 |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 17,19 |  |
| 3.2 | Сельских природных территорий | га | 17,19 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 2,19 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 2,19 |  |
| 5 | Территория объектов культурного наследия: | га | 0,38 |  |
| 6 | Территория транспортной инфраструктуры: | га | - |  |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - |  |
| 7 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 20,23 |
| Площадь функциональных зон |
| 8 | Жилые зоны: | га |  | 2,66 |
| 8.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 2,66 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 2,86 |
| 9.1 | Сельских природных территорий | га |  | 2,86 |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 13,53 |
| 10.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 10.2 | Сенокошения и выпаса скота гражданами | га |  | 13,52 |
| 11 | Зоны объектов культурного наследия: | га |  | 0,38 |
| 12 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,8 |
| 12.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Беленино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 328,57 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 23,96 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 23,02 |  |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,94 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 7,81 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 7,81 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 71,15 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 68,22 |  |
| 4.2 | Территория парков, скверов и бульваров |  | 2,93 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 219,01 |  |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 52,61 |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 166,4 |  |
| 6 | Территории акваторий | га | 2,25 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 2,25 |  |
| 7 | Территории инженерной инфраструктуры: | га | 1,83 |  |
| 7.1 | Водоснабжения и очистки стоков | га | 1,83 |  |
| 8 | Общественно-деловые территории: | га | 2,18 |  |
| 8.1 | Культурно-досугового назначения | га | 0,12 |  |
| 8.2 | Административно-делового назначения | га | 0,19 |  |
| 8.3 | Торгового назначения | га | 0,16 |  |
| 8.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,71 |  |
| 9 | Территории объектов культурного наследия: | га | 0,38 |  |
| 10 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 329,14 |
| Площадь функциональных зон |
| 11 | Жилые зоны: | га |  | 122,57 |
| 11.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 2,99 |
| 11.2 | Малоэтажной жилой застройки | га |  | 119,58 |
| 12 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 32,55 |
| 12.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 32,55 |
| 13 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 41,85 |
| 13.1 | Сельских природных территорий | га |  | 38,92 |
| 13.2 | Территория парков, скверов и бульваров | га |  | 2,93 |
| 14 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 125,54 |
| 14.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | 32,62 |
| 14.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 78,74 |
| 14.3 | Ведения личного подсобного хозяйства | га |  | 14,18 |
| 15 | Зоны акваторий | га |  | 2,25 |
| 15.1 | Поселковых акваторий | га |  | 2,25 |
| 16 | Зоны инженерной инфраструктуры: | га |  | 1,83 |
| 16.1 | Водоснабжения и очистки стоков | га |  | 1,83 |
| 17 | Зоны общественно-деловых территорий: | га |  | 2,17 |
| 17.1 | Культурно-досугового назначения | га |  | 0,12 |
| 17.2 | Административно-делового назначения | га |  | 0,18 |
| 17.3 | Торгового назначения | га |  | 0,16 |
| 17.4 | Учебно-образовательного назначения | га |  | 1,71 |
| 18 | Зоны объектов культурного наследия: | га |  | 0,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Шубино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,53 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 4,2 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 4,2 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,68 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,68 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 7,92 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 7,92 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 47,16 |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 13,22 |  |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 33,94 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,27 |  |
| 6.2 | Поселковых акваторий | га | 0,27 |  |
| 7 | Территории специального назначения: | га | 0,3 |  |
| 7.1 | Ритуального назначения | га | 0,3 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 61,72 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 17,98 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 17,98 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 2,67 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 2,67 |
| 11 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 12,2 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 12,2 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 28,3 |
| 12.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 12.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 28,3 |
| 13 | Зоны акваторий: | га |  | 0,27 |
| 13.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,27 |
| 14 | Зоны специального назначения: | га |  | 0,3 |
| 14.1 | Ритуального назначения | га |  | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Семеновщина |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 61,23 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 4,69 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 4,69 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,57 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,57 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 13,83 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 13,83 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 37,27 |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 12,58 |  |
| 5.3 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  | 24,69 |  |
| 6 | Зоны акваторий: | га | 0,87 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,87 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 61,23 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 17,27 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 17,27 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 4,87 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 4,87 |
| 11 | Рекреационные зоны: | га |  | 1,81 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 1,81 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 36,40 |
| 12.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
|  | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) |  |  | 36,40 |
| 6 | Зоны акваторий: | га |  | 0,87 |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Сергеевское |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 46,89 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 1,13 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,13 |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 3,53 |  |
| 3.1 | Сельских природных территорий | га | 3,53 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 40,62 |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 32,8 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 7,82 |  |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,78 |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,78 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,83 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,83 |  |
| 7 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 46,89 |
| Площадь функциональных зон |
| 8 | Жилые зоны: | га |  | 4,62 |
| 8.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 4,62 |
| 9 | Рекреационные зоны: | га |  | 4,07 |
| 9.1 | Сельских природных территорий | га |  | 4,07 |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 36,5 |
| 10.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 21,9 |
| 10.2 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га |  | 14,61 |
| 11 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,85 |
| 11.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,85 |
| 12 | Зоны акваторий: | га |  | 0,84 |
| 12.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Покровское |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,24 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 2,27 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2,27 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,34 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,34 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 33,55 |  |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 28,80 |  |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 4,75 |  |
| 5 | Территория акваторий: | га | 0,08 |  |
| 5.1 | Поселковых акваторий | га | 0,08 |  |
| 6 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,24 |
| Площадь функциональных зон |
| 7 | Жилые зоны: | га |  | 7,01 |
| 7.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 7,01 |
| 8 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 1,9 |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 1,9 |
| 9 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 28,25 |
| 9.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 28,25 |
| 9.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 10 | Зоны акваторий: | га |  | 0,08 |
| 10.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Плоское |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,94 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 20,94 |  |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 20,94 |  |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Плоское Генеральным планом Беленинского сельского поселения Сафоновского района |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 20,94 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 20,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Кашкино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 20,56 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 1,46 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,46 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,43 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,43 |  |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 18,67 |  |
| 4.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,37 |  |
| 4.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 15,4 |  |
| 5 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 20,56 |
| Площадь функциональных зон |
| 6 | Жилые зоны: | га |  | 5,2 |
| 6.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 5,2 |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,43 |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,43 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 14,93 |
| 8.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | - |
| 8.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 14,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Мишенино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 111,4 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 8,7 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 6,26 |  |
| 2.2 | Малоэтажной жилой застройки |  | 2,44 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,53 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,51 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 11,03 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 11,03 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 88,57 |  |
| 5.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 18,43 |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 70,14 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 0,46 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 0,46 |  |
| 7 | Общественно-деловые территории |  | 0,11 |  |
| 7.1 | Торгового назначения |  | 0,11 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 112,7 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 52,87 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 50,43 |
| 9.2 | Малоэтажной жилой застройки | га |  | 2,44 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 12,77 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 12,77 |
| 11 | Рекреационные зоны: | га |  | 2,59 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 2,59 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 43,89 |
| 12.1 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | 4,96 |
| 12.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 38,93 |
| 13 | Зоны акваторий: | га |  | 0,46 |
| 13.1 | Поселковых акваторий | га |  | 0,46 |
| 14 | Общественно-деловые территории | га |  | 0,11 |
| 14.1 | Торгового назначения | га |  | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Троица |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 117,08 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории жилой застройки: | га | 6,29 |  |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 6,29 |  |
| 3 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,35 |  |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,35 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 22,78 |  |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 22,78 |  |
| 5 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 83,14 |  |
| 5.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 12,47 |  |
| 5.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га | 70,67 |  |
| 6 | Территория акваторий: | га | 1,18 |  |
| 6.1 | Поселковых акваторий | га | 1,18 |  |
| 7 | Территории специального назначения: | га | 1,34 |  |
| 7.1 | Ритуального назначения | га | 1,34 |  |
| 8 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 117,08 |
| Площадь функциональных зон |
| 9 | Жилые зоны: | га |  | 23,03 |
| 9.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 23,03 |
| 10 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 4,12 |
| 10.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 4,12 |
| 11 | Рекреационные зоны: | га |  | 24,67 |
| 11.1 | Сельских природных территорий | га |  | 24,67 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 61,81 |
| 12.1 | Ведение личного подсобного хозяйства | га |  | 15,76 |
| 12.2 | Сельскохозяйственных угодий (сенокошения и выпаса скота гражданами) | га |  | 46,05 |
| 13 | Зоны акваторий: | га |  | 1,18 |
| 13.1 | Поселковых акваторий | га |  | 1,18 |
| 14 | Территории специального назначения: | га |  | 2,25 |
| 14.1 | Ритуального назначения | га |  | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Клинка |
| 1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, вошедших в состав планируемой границы населенного пункта деревни Клинка, согласно предложению Генерального плана Барановского сельского поселения Сафоновского района | га | 38,31 |  |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,31 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Жилые зоны: | га |  | 19,44 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 16,22 |
| 2.2 | малоэтажной жилой застройки | га |  | 3,22 |
| 3 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га |  | 0,80 |
| 3.1 | Улично-дорожной сети | га |  | 0,80 |
| 4 | Рекреационные зоны: | га |  | 5,07 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га |  | 5,07 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 3,16 |
| 5.1 | Ведение личного подсобного хозяйства | га |  | 3,16 |
| 6 | Общественно-деловая зона: | га |  | 9,75 |
| 7 | Зона объектов культурного наследия: | га |  | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельских администраций | га | 916,77 | 883,18 |
| 2 | Земли лесного фонда | га | 4228,71 | 4228,71 |
| 2.1 | Территории, покрытые лесной растительностью | га | 4228,71 | 4228,71 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5495,01 | 5528,59 |
| 3.1 | Земли, занятые лесными насаждениями | га | 467,48 | 481,35 |
| 3.2 | Земли под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства сельскохозяйственной продукции | га | 31,82 | 28,66 |
| 3.3 | Земли, занятые для ведения садоводства и огородничества | га | 89,25 | 161,14 |
| 3.4 | Сельскохозяйственные угодья: | га | 4876,14 | 4824,68 |
| 3.4.1 | пастбища | га | 346,74 | 328,00 |
| 3.4.2 | пашни | га | 4435,78 | 4403,06 |
| 3.4.3 | сенокос | га | 93,62 | 93,62 |
| 3.5 | занятые иными зданиями, строениями, сооружениями | га | 30,31 | 32,76 |
| 4 | Земли запаса | га | 404,97 | 329,06 |
| 4.1 | Сельскохозяйственные угодья | га | 205,64 | 157,57 |
| 4.2 | Территории, занятые лесными насаждениями | га | 199,33 | 171,49 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | га | 175,96 | 175,96 |
| 5.1 | Земли транспорта | га | 132,73 | 132,73 |
| 5.2 | Земли промышленности | га | 43,23 | 43,23 |
| 6 | Земли, покрытые поверхностными водами | га | 72,16 | 72,16 |
| 7 | Земли рекреации | га | - | 75,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Общая численность постоянного населения Беленинского сельского поселения | чел. | 888 | 1836 |
| 6.1 | Общая численность постоянного населения деревни Кашкино | чел. | 10 | 10 |
| 6.2 | Общая численность постоянного населения деревни Залазно | чел. | 1 | 1 |
| 6.3 | Общая численность постоянного населения поселка Дурово | чел. | 1 | 1 |
| 6.4 | Общая численность постоянного населения деревни Плоское | чел. | 0 | 0 |
| 6.5 | Общая численность постоянного населения деревни Мишенино | чел. | 409 | 859 |
| 6.6 | Общая численность постоянного населения деревни Королево | чел. | 0 | 0 |
| 6.7 | Общая численность постоянного населения деревни Семеновщина | чел. | 7 | 7 |
| 6.8 | Общая численность постоянного населения деревни Шубино | чел. | 14 | 14 |
| 6.9 | Общая численность постоянного населения деревни Покровское | чел. | 6 | 6 |
| 6.10 | Общая численность постоянного населения деревни Троица | чел. | 32 | 146 |
| 6.11 | Общая численность постоянного населения деревни Сергеевское | чел. | 4 | 4 |
| 6.12 | Общая численность постоянного населения деревни Беленино | чел. | 404 | 788 |

| 7 | Плотность населения Беленинского сельского поселения | чел./га | 0,53 | 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Плотность населения деревни Кашкино | чел./га | 0,49 | 0,49 |
| 7.2 | Плотность населения деревни Залазно | чел./га | 0,05 | 0,05 |
| 7.3 | Плотность населения поселка Дурово | чел./га | 0,03 | 0,03 |
| 7.4 | Плотность населения деревни Плоское | чел./га | 0 | 0 |
| 7.5 | Плотность населения деревни Мишенино | чел./га | 3,67 | 7,62 |
| 7.6 | Плотность населения деревни Королево | чел./га | 0 | 0 |
| 7.7 | Плотность населения деревни Семеновщина | чел./га | 0,11 | 0,11 |
| 7.8 | Плотность населения деревни Шубино | чел./га | 0,23 | 0,23 |
| 7.9 | Плотность населения деревни Покровское | чел./га | 0,16 | 0,16 |
| 7.10 | Плотность населения деревни Троица | чел./га | 0,27 | 1,25 |
| 7.11 | Плотность населения деревни Сергеевское | чел./га | 0,09 | 0,09 |
| 7.12 | Плотность населения деревни Беленино | чел./га | 1,23 | 2,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 1.1 | Общий объем жилищного фонда (общая жилая площадь), в том числе | тыс. м2 | 10,80 | 103,35 |
| 1.1 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 10,80 | 10,65 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 10,30 |
|  |  | кол-во домов | 114 | 113 |
| 1.2 | Общий объем убывающего жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,15 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,15 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 1.2.1 | Общий объем планируемого жилищного фонда (общая жилая площадь), в том числе: | тыс. м2 | - | 92,70 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 89,70 |
|  |  | кол-во домов | - | 618 |
| 1. 2.2 | Деревня Троица | тыс. м2 | - | 5,7 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 5,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 38 |
| 1. 2.3 | Поселок Беленино | тыс. м2 | - | 64,5 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 62,41 |
|  |  | кол-во домов | - | 430 |
| 1. 2.4 | Деревня Мишенино | тыс. м2 | - | 22,5 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 21,77 |
|  |  | кол-во домов | - | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 1.1 | общеобразовательные учреждения | мест | 60 | 60 |
| 1.2 | учреждения культуры | мест | 50 | 50 |
| 1.3 | библиотеки | м2 общей площади | 45 | 45 |
| 1.4 | учреждения торговли | м2 торговой площади | 137,7 | 137,7 |
| 1.5 | учреждения здравоохранения | численность персонала | 5 | 5 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | объемы водопотребления потребителями планируемой застройки | м3/сутки | - | 463,5 |
|  | д. Троица | м3/сутки | - | 28,5 |
|  | д.Беленино | м3/сутки | - | 322,5 |
|  | д.Мишенино | м3/сутки | - | 112,5 |
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | объемы бытовых стоков планируемой застройки | м3/сутки | - | 463,5 |
|  | д. Троица | м3/сутки | - | 28,5 |
|  | д.Беленино | м3/сутки | - | 322,5 |
|  | д.Мишенино | м3/сутки | - | 112,5 |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | потребляемая электрическая мощность планируемой застройкой | кВА | - | 1292,8 |
|  | д. Троица | кВА | - | 156,7 |
|  | д.Беленино | кВА | - | 842,3 |
|  | д.Мишенино | кВА | - | 293,8 |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | расход газа потребителями планируемой застройкой | м3/час | - | 1988,3 |
|  | д. Троица | м3/час | - | 134,3 |
|  | д.Беленино | м3/час | - | 1364,7 |
|  | д.Мишенино | м3/час | - | 489,3 |